| Emite: | D. Damián Monreal Palencia, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. |
| --- | --- |
| Asunto: | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATO MIXTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ADICIONALES DE LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL. |
| Solicitante: | Dª. Alicia Abellán. Concejal Delegada de la Emisora Municipal. |
| Destino: | Dª. Alicia Abellán Concejal Delegada de la Emisora Municipal. Dª. Eladia Lucas García. T.A.G. |
| Petición: | 14/01/2014 | Emisión: | 13/02/2014 | Nº. Exp.: | 003.P.14 |

El técnico que suscribe, procede la redacción del presente

INDICE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS	2

1.- ANTECEDENTES.	2

2.- OBJETO.	2

3.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EMISORA.	2

3.1.- Elementos incluidos en el objeto del contrato.	3

4.-DESCRIPCION DEL CONTRATO.	3

4.1.- Generalidades del servicio de mantenimiento.	3

4.2.- Gestión del contrato de mantenimiento.	4

4.3.- Material a suministrar.	5

5.- DURACION DEL CONTRATO.	5

6.- PRECIO DE LICITACION.	5

7.- CRITERIOS DE VALORACION.	5

8.- DOCUMENTACION A APORTAR.	6

9.- MEDIOS PERSONALES.	6

10.- MEDIOS MATERIALES.	6

11.- RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.	6

12.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- ANTECEDENTES.

A petición de Dª. Alicia Abellán, como Concejal Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, se procede a la redacción del presente pliego de prescripciones técnicas.

2.- OBJETO.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de ejecución y prestación del servicio, que habrán de regir para la contratación de una empresa externa especializada para el mantenimiento de los equipos necesarios para la emisión de la programación y para el funcionamiento de la emisora local, así como de toda la infraestructura necesaria para ello, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, incluyendo el streaming y mantenimiento de la infraestructura, vía web de todo el servicio que preste la emisora local, y el hosting de la web de la emisora municipal. Además, por parte de la empresa adjudicataria, se suministrará al Ayuntamiento de Jumilla el material indicado en el apartado 4.3.

3.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EMISORA.

La ubicación de los estudios de radioenlace es en Plaza de la Alcoholera, nº 3, en la primera planta del edifico de usos múltiples Roque Baños, de Jumilla. Existe además una infraestructura de radioenlace y emisión de señal en el monte de El Castillo.

Las principales características de la emisora municipal, son las siguientes:

| Nombre | RADIO JUMILLA |
| --- | --- |
| Frecuencia (MHz) | 107.7 |
| Localidad | Jumilla |
| Provincia | Murcia |
| Latitud | 38° 28' 45.8040" N |
| Longitud | 1° 19' 26.9832" W |
| Cota (m) | 637 |
| Altura antena (m) | 22 |
| Potencia radiada aparente H (KW) | 0,0185 |
| Potencia radiada aparente V (KW) | 0,0185 |
| Polarización de la emisión | M |
| Directividad | ND |

3.1.- Elementos incluidos en el objeto del contrato.

A continuación se detallan los elementos existentes, a día de hoy, en las dos dependencias de la emisora local, incluido los equipos de la unidad móvil, que entran a formar parte del objeto del contrato:

| Nº Orden | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU unidad óptica 1 lector multitarjeta. | 1 |
| 2 | Monitor marca ASUS vW193d-B. | 1 |
| 3 | Teclado marca LOGITECH inalámbrico. | 1 |
| 4 | Altavoces 2.1 marca PHOENIX. | 2 |
| 5 | Amplificador marca PIONEER modelo A-209R. | 1 |
| 6 | Auriculares marca SENNHEISER modelo HD 433 | 3 |
| 7 | Auriculares marca AKG modelo K77 | 1 |
| 8 | Fuente de alimentación marca LINK 12V. Receptor radiofrecuencia. (Radioenlace). | 1 |
|  | Radiotransmisor- codificador de señal digital marca LINK, modelo 157.90. | 1 |
| 9 | SAI marca SALICRU modelo SLC TWIN. | 3 |
| 10 | Mesa de mezclas marca AIRMATE. | 1 |
| 11 | Mesa de mezclas marca AUDIO MISER modelo MX-995. | 1 |
| 12 | Micrófono marca SHURE modelo C605 con soporte. | 5 |
| 13 | Reproductor cassette marca PIONEER modelo CT-W208R. | 1 |
| 14 | Sintonizador digital radio marca PIONEER modelo F-208RDS. | 1 |
| 15 | Tocadiscos marca LONDON ACOUSTICAL DEVELOPMENTS modelo GAJ-828 P. | 1 |
| 16 | Monitor PHILLIPS. | 1 |
| 17 | Monitor LG. | 1 |
| 18 | CPU estándar. | 2 |
| 19 | Teclado marca BEEP. | 1 |
| 20 | Teclado marca MICROSOFT. | 1 |
| 21 | Pies micrófono tipo jirafa. | 2 |
| 22 | Equipos de radioenlace, incluido conjunto de antenas. (Roque Baños). | 1 |
| 23 | Equipos radioenlace y radiante, incluido conjunto de antenas. (El Castillo). | 1 |
| 24 | Equipo completo unidad móvil. | 1 |
| 25 | Instalaciones fijas. | 1 |

4.-DESCRIPCION DEL CONTRATO.

4.1.- Generalidades del servicio de mantenimiento.

Las condiciones más importantes en las que se ha de desarrollar el objeto del contrato, son las siguientes:

- El contrato de mantenimiento deberá cubrir el coste directo e indirecto de todas las visitas y actuaciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones.

- Está incluido, en el precio del contrato, toda la mano de obra necesaria para el desarrollo del objeto del mismo, la sustitución de cualquier material, elemento, pieza, etc. necesaria para el correcto funcionamiento de la emisión de la programación de la emisora municipal, dietas y desplazamientos necesarios para realizar las reparaciones de las averías que surgieran en los sistemas contenidos en el objeto de dicho contrato.

- Una vez adjudicado el contrato, se realizará una inspección inicial a las dependencias municipales objeto del contrato, como son la sala de producción y radioenlace y emisión del edificio Roque Baños y el radioenlace y centro emisor sito en El Castillo, y se levantará acta del estado y cantidad, de los elementos e instalaciones asociados al contrato, junto con el responsable del contrato por parte del Ayuntamiento.

- Se deberán realizar, al menos, tres revisiones completa anuales, de todos los elementos, sistemas e instalaciones, así como informar, por escrito, al ayuntamiento de los resultados de los mismos, con propuestas de mejoras, si fuera necesario.

- Se considera incluido el mantenimiento del hosting y dominio de la web de la emisora municipal, con la denominación www.radiojumilla.net.

- Mantenimiento del streaming para la radio online.

- Se entenderá incluido en el coste del contrato, cualquier importe, tasa o gasto asociado y necesario para la correcta emisión de la señal de radio, ya sea para la emisión de radio estándar, como para la emisión vía web.

- La atención de las averías deberá realizarse en el plazo mínimo de una hora, durante todos los días del año.

- En el caso de averías que no se encontraran incluidas en este contrato como las causadas ajenas al normal desarrollo de la actividad, la adjudicataria, presupuestará al Ayuntamiento el coste de la reparación, sin que pueda llevar a cabo ninguna actuación hasta que previamente se autorice por el Ayuntamiento, mediante el cauce reglamentario.

- El servicio se prestará con toda la profesionalidad y esmero, a través del personal técnico cualificado necesario que estará amparado por las normas laborales y de seguridad social que le afecten, y de acuerdo en todo caso con la legislación específica aplicable.

4.2.- Gestión del contrato de mantenimiento.

Por parte de la empresa adjudicataria del contrato, se dispondrá en todo momento de un técnico, durante las horas de emisión de programación, que velará por el adecuado funcionamiento de todos los elementos e infraestructuras de la emisora municipal.

Este personal, comprobará antes y después de la emisión el estado de todos los equipos, asegurando de esta forma, el correcto estado de todos y cada uno de ellos.

El personal de la empresa adjudicataria, estará identificado en todo momento.

Se designará, por parte de la empresa adjudicataria un responsable, que será el único interlocutor válido, a priori, ante el responsable municipal del contrato.

Por parte de la empresa adjudicataria, se realizarán partes mensuales, justificando por días, las tareas de mantenimiento realizadas, reflejando en estos partes todos y cada uno de las labores realizadas, además de las tareas de mantenimiento y los equipos y/o instalaciones en los que éstas han sido realizadas, junto con el resultado de las actuaciones.

Antes de la inspección inicial, indicada en el apartado 4.1, se consensuará, entre el responsable de la empresa adjudicataria y el responsable del Ayuntamiento del contenido mínimo que debe tener este parte semanal.

La empresa adjudicataria extenderá por duplicado el parte de trabajo mensual, facilitando una copia mensualmente firmada y sellada al responsable del contrato por parte del Ayuntamiento, registrando dicho documento con entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.

4.3.- Material a suministrar.

El material a suministrar por parte del adjudicatario, necesario para poder desarrollar la actividad correctamente y en las mejores condiciones técnicas, es el siguiente:

- Tres auriculares con sistema acústico semiabierto, respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz, tipo de imán de neodimio, sensibilidad: 104 dB, diámetro del altavoz: 40 mm, entrada de alimentación máxima: 100 mW, impedancia: 32 ohmio, cable incluido, acabado del conector: cromado, conexión de cable  unilateral, de calidad profesional.

- Equipo de la unidad móvil a batería, con módulo de B.F. mezclador de 2 micrófonos/línea, incluidos, para transmisiones de audio de alta calidad desde exteriores. Unidad capaz de trasmitir audio en distintas modalidades: 1) A través de un teléfono celular. 2) A través de una línea telefónica estándar. 3) A través de una línea telefónica punto a punto de 2 hilos o 4 hilos. 4) A través de un enlace de programa o equipo de radio similar. Con módulo de A.F. bicanal VHF modular y potenciómetros para auriculares y entrada micrófonos bobinados con 100K/3W.

- Módulo preamplificador de auriculares de 4 canales. 4 
salidas estéreo. Control de volumen individual por salida. Entrada estéreo.

- CPU de las siguientes características: Disco duro de 1 TB, memoria RAM de 6 GB a 1600 MHz con tecnología ddr3 sdram, procesador a 3.3 GHz, sistema operativo Windows 8 o similar.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

La duración del contrato será por un año, prorrogable 6 meses, conforme a las indicaciones dadas por la Concejal Delegada de la Emisora Municipal.

6.- PRECIO DE LICITACION.

El precio de licitación será de 11.405,00€, al año más 2.395,05€, correspondientes al 21% del I.V.A. Resultando un total de 13.800,05€¸por un año de contrato.

7.- CRITERIOS DE VALORACION.

Para la valoración de las ofertas que presenten las diferentes empresas licitadoras, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, consensuados con la Concejal Delegada:

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menor precio de ejecución, hasta 30 puntos. Este criterio se valorará asignando 30 puntos a la oferta máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, y aplicando al resto la siguiente fórmula: Puntuación = Oferta realizada x 30 Oferta máxima posible A estos efectos, se entenderá por oferta la baja realizada sobre el presupuesto base de licitación. | 30 |
| 2 | Por ofrecer un sistema de streaming ilimitado para la radio online con cámara de video HD, para video-streaming. | 20 |
| 3 | Por ofrecer auriculares adicionales de características iguales a lo indicado en el punto 1 del apartado 4.3, a 4 punto por auricular, hasta un máximo de 20 puntos. | 20 |
| 4 | Por ofrecer otro equipo de la unidad móvil a batería, de características iguales a lo indicado en el punto 2 del apartado 4.3, hasta 10 puntos por un equipo más. | 10 |
| 5 | Por ofrecer un módulo pre amplificador de auriculares de 8 canales. 8 salidas estéreo. Control de volumen individual por salida. Entrada estéreo, mejorando el equipo indicado en el punto 3 del apartado 4.3. | 10 |
| 6 | Por ofrecer una CPU más de las características indicadas en el punto 4 del apartado 4.3. | 10 |

8.- DOCUMENTACION A APORTAR.

La empresa adjudicataria, deberán cumplir con toda la normativa sectorial, estatal, autonómica y local, relativa a la actividad y  trabajos descritos en el presente pliego de prescripciones técnicas, por ello, deberá aportar la siguiente documentación:

- Declaración jurada, del responsable de la empresa, en la que se indique expresamente que se; “Esta empresa cumple todos los requisitos técnico-legales para el desarrollo de la actividad de mantenimiento objeto del presente contrato, tanto en equipos como en instalaciones. Además, se cuenta con el personal técnico, debidamente cualificado para la ejecución de los trabajos ofertados”.

- Declaración jurada, del responsable de la empresa, en la que se indique expresamente que se “cumplen todos los requisitos técnico-legales, en materia de Prevención de Riesgos Laborales”.

- Copia de seguro de responsabilidad civil, así como recibo de estar al corriente en el pago del mismo.

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se describa la posible afección a los trabajos que se desarrollen por parte de personal del Ayuntamiento de Jumilla, para poder realizar la preceptiva coordinación en materia de Seguridad y Salud.

9.- MEDIOS PERSONALES.

La empresa adjudicataria designará responsable de los trabajos objeto de la contratación, que actuará a su vez como representante y único interlocutor válido ante el Ayuntamiento de Jumilla.

En los casos excepcionales, se podrá exigir la presencia del responsable en cualquier área objeto de la contratación, aunque sea fuera del horario habitual de trabajo, por lo que dicho responsable deberá estar siempre localizable.

10.- MEDIOS MATERIALES.

Los materiales de mantenimiento propiamente dicho, correrán por cuenta de la adjudicataria, y a tal efecto mantendrá el adecuado stock para no perturbar el desarrollo del funcionamiento de la emisora municipal.

Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos, objeto de esta contratación, deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados.

En el caso de tenerse que variar marca o modelo, siempre por causa justificada, la adjudicataria presentará al Ayuntamiento, antes de su instalación, los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, etc., de los materiales que vaya a emplear, no pudiéndose utilizar ningún material que previamente no haya recibido la aceptación del Ayuntamiento, y además se deberá garantizar por parte de la empresa adjudicataria el funcionamiento correcto y la adecuación de marcas diferentes a las originales.

11.- RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

La empresa adjudicataria queda obligada a que todo el personal propio o ajeno, que emplee para la ejecución de los trabajos contratados, esté afiliado a la Seguridad Social, obligándose, asimismo, a cumplir con dicho personal toda la legislación laboral vigente.

Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal serán por cuenta de la adjudicataria.

La empresa adjudicataria será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en el centro de trabajo, así como de los daños causado a terceros, derivados del ejercicio del objeto de este contrato.

El personal, que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podrá tener vinculación alguna con el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, por lo que no tendrá derecho alguno respecto al mismo, toda vez que depende única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la  que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista respecto a sus trabajadores, aún cuando los despidos y medidas que se adopten sean consecuencia directa e indirectamente del cumplimiento e interpretación del contrato, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.

La empresa adjudicataria está obligada a equipar por su cuenta a todo el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, sin que pueda exigir al Ayuntamiento elemento alguno.

Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Los daños que el personal utilizado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o cualquier otra propiedad, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquélla, siempre a juicio del Ayuntamiento, el cual podrá detraer la compensación del importe de las facturas que presente la adjudicataria. También será responsable la adjudicataria de las sustracciones de cualquier material, valores y efectos, que quede probado que ha sido efectuado por su personal siguiéndose para su compensación idéntico procedimiento que el señalado en el apartado anterior.

Cuando el referido personal no procediera con la debida corrección o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el Ayuntamiento podrá exigir de la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de su conflicto e incluso si se ha causado un grave daño se podría pedir responsabilidad y llegar a la rescisión del contrato.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de someter a reconocimiento médico a cualquier trabajador aportado por la empresa adjudicataria, así como el de exigir al mismo la prueba documental de los reconocimientos que como empresa le obligue la legislación vigente.

12.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Se dará cumplimiento a la Ley 31/95, de 8 de noviembre y del R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales, por ello, la empresa adjudicataria, presentará, como se ha indicado en el apartado 8, su Plan de prevención de Riesgos Laborales, en el que se haga especial hincapié, en materia de coordinación con el Plan propio del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. Este Plan conjunto deberá ser aprobado por el responsable de  Riesgos Laborales del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.

Es cuanto tengo el honor de informar a Vd., bajo mi leal saber y entender, para sus conocimientos a efectos oportunos.

En Jumilla, a 13 de febrero de 2014

El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Fdo.: Damián Monreal Palencia

Colegiado nº: 3.980

VºBº Concejal Delegada de Emisora Municipal

Dª. Alicia Abellán

Dª. Alicia Abellán. Concejal Delegada de Emisora Municipal.

Dª. Eladia Lucas García. T.A.G.